## Slide 1: PLC 사양서
테크로스 / 전략구매팀
2026-09-16

## Slide 2: 개요
-. 이번에 자사에서 사용되고 있는 PLC 제품 변경의 건이 발생하여,각 Maker 별로 비교하여 적용 진행하고자 합니다.
-. 다음 Project중 TSU는 연 200EA 정도,
ANU는 연 300EA 정도,
ANU-S는 연 50EA 정도,
MCC 는 연 100EA 정도 구매되고 있습니다.
-. 자사에서는 가능한 한 위 4개 Project에 동일 Maker로 진행하고자 합니다.
-. 각 Maker 별로 개별 조사가 어려워, 공통으로 요청 드리는 바 입니다.
-. 회신 기한은 부득이 2026년 09월 21일로 요청 드립니다.
-. 지난 8월에 당사 소프트웨어 설계팀 주관으로 진행된 PLC MAKER별 견적 접수 건에
일부 필요사양 변경이 발생하여 재 견적 진행하고자 하며, 금번에는 구매팀 주관으로 진행합니다.
다음 PAGE부터 지난 8월 대비 변경점은 빨강색 글자로 표현하였으니 견적 업무에 참조하시기 바랍니다.

## Slide 3: 공통 사항
TSU, ANU, ANU-S, MCC 는 Project 명
기존 ABB PLC CPU 사양과 동일 또는 비슷해야 한다.
PLC 언어는 ST가 가능해야 한다.
DI/DO별 10% 정도의 spare 접점이 있으니, Card 구성에 따라 10% 정도는 차이나도 됨.
(* DI / DO 필수 Point는 기재하였으며, +10% 정도의 Spare Point 필요)
PLC DI/DO 모델은 5 PAGE. “#1 PLC DI / DO 세부 사양” 문서를 참고하여 제안 할 것.
(* 해당 문서는 당사 연구소 담당께서 각 MAKER별 적용 가능한 모델 후보군을 기 지정한 문서 입니다.)
TSU, ANU, ANU-S : Relay, TR 둘다 가능
MCC : Relay Type Only
6. 정격 전압은 다음과 같다.
TSU, ANU, ANU-S : AC220V, DC24V(권장) 각각의 견적 요청
MCC : DC24V이어야 한다.
7. 제시 금액은 2027년 가격 기준으로 제안해야 하며, 그 외 Benefit 이 있으면 기재할 것.
8. Reference는 제안 CPU 기준으로 작성할 것. (조선 관련 Reference 권장)
각 Project PLC 구성도 (Project 별 각각 1부씩) – 총 4부
각 Project PLC 세부내용 표 (#Table1 참고) - 총 1부
각 Project 외형도(cad 형식의 파일)
PLC CPU Spec(메모리, CPU 처리 속도 등)
제출 서류
공통 사항

## Slide 4: 기존 사양
TSU : ABB PM554-RP + DO571
PM554-RP
(DI8 + DO6)
Serial 2CH
DO571
(DO8)
PM554-RP
(DI8 + DO6)
Serial 2CH
DO571
(DO8)
AO561
(AO2)
ANU : ABB PM554-RP + DO571 + AO561
ANU-S : ABB PM564-RP
PM564-RP
(DI6 + DO6 + AI2[Spare] + AO1)
Serial 2CH
MCC : ABB PM564-RP-ETH + DI562 + DI562 + DI562 + DI562 + DI562 + DI562 +
DO573 + DO573 + DO573 + AO561 + AO561
DI562
(DI16)
PM564-RP-ETH
(DI6 + DO6 +
AI2[Spare] + AO1[Spare] +
Ethernet)
Serial 1CH
DI562
(DI16)
DI562
(DI16)
DI562
(DI16)
DI562
(DI16)
DI562
(DI16)
DO573
(DO16)
DO573
(DO16)
DO573
(AO16)
AO561
(AO2)
AO561
(AO2)
DI | 3 Point
DO | 6 Point
Comm | Serial 2CH
DI | 6 Point
DO | 12 Point
Comm | Serial 2CH
DI | 3 Point
DO | 5 Point
AO | 1 CH
Comm | Serial 2CH
DI,DO,AO | 현행 유지
Comm | Serial 1CH Ethernet 1CH

## Slide 5: #1 PLC DI / DO 세부 사양
#1 PLC DI / DO 세부 사양서
* 메일에 엑셀파일로 첨부 하였음

## Slide 6: PLC 세부 내용 표 : 작성하여 회신 바랍니다.
구분 | TSU |  | ANU |  | ANU-S |  | MCC(DC24V)
정격전압 | AC220V | DC24V | AC220V | DC24V | AC220V | DC24V | DC24V
제조사 | Schneider Electric | Schneider Electric | Schneider Electric | Schneider Electric | Schneider Electric | Schneider Electric | Schneider Electric
모델명 | TM241C24R | TM241C24T | TM241C40R | TM241C40T | TM241C24R TM3AQ2 | TM241C24T TM3AQ2 | TM241CE40T TM3DI16 × 5 TM3DQ16T × 2 TM3DQ8T TM3AQ4 TM3XTRA1/XREC1
치수(mm) (Card포함) | 150 × 95 × 90 | 150 × 95 × 90 | 190 × 95 × 90 | 190 × 95 × 90 | 150 × 95 × 90 23.6 × 70 × 90 | 150 × 95 × 90 23.6 × 70 × 90 | CPU 190×95×90 [모듈 치수 확인]
무게 (Card포함) | 0.42 kg | 0.42 kg | 0.53 kg | 0.53 kg | 0.535 kg | 0.535 kg | [확인 필요]
메모리 | 64 MB RAM 128 MB Flash | 64 MB RAM 128 MB Flash | 64 MB RAM 128 MB Flash | 64 MB RAM 128 MB Flash | 64 MB RAM 128 MB Flash | 64 MB RAM 128 MB Flash | 64 MB RAM 128 MB Flash
DI/DO/ AI/AO | 14/10/0/0 | 14/10/0/0 | 24/16/0/0 | 24/16/0/0 | 14/10/0/2 | 14/10/0/2 | 104/56/0/4
선급인증 | LR, ABS, DNV-GL, KR | LR, ABS, DNV-GL, KR | LR, ABS, DNV-GL, KR | LR, ABS, DNV-GL, KR | LR, ABS, DNV-GL, KR | LR, ABS, DNV-GL, KR | LR, ABS, DNV-GL, KR
Reference |  |  |  |  |  |  | 
제안 가격 (VAT별도) | 440,000 | 440,000 | 570,000 | 570,000 | 580,000 | 580,000 | 1,450,000
Benefit | 슈나이더 일렉트릭 글로벌 서비스, 하나의 파일로 각 Project(TSU, ANU, ANU-S, MCC) 관리, SD카드를 통한 소스코드,펌웨어 다운로드 |  |  |  |  |  | 
#Table1 : PLC 세부 내용 표