## Slide 1: PLC Configuration for Techross
TM241 & Ecostruxure Machine Expert

## Slide 2: 각 Project PLC 구성도

## Slide 3: TSU
Reference | DI | DO | AI | AO | Serial | Ethernet
TM241C24R | 14 | 10 |  |  | 2ch | 
Reference | DI | DO | AI | AO | Serial | Ethernet
TM241C24T | 14 | 10 |  |  | 2ch | 
AC220V
DC24V
DI | 3 Point
DO | 6 Point
Comm | Serial 2CH
필수사항

## Slide 4: ANU
Reference | DI | DO | AI | AO | Serial | Ethernet
TM241C40R | 24 | 16 |  |  | 2ch | 
Reference | DI | DO | AI | AO | Serial | Ethernet
TM241C40T | 24 | 16 |  |  | 2ch | 
AC220V
DC24V
DI | 6 Point
DO | 12 Point
Comm | Serial 2CH
필수사항

## Slide 5: ANU-S
Reference | DI | DO | AI | AO | Serial | Ethernet
TM241C24R | 14 | 10 |  |  | 2ch | 
TM3AQ2 |  |  |  | 2 |  | 
Reference | DI | DO | AI | AO | Serial | Ethernet
TM241C24T | 14 | 10 |  |  | 2ch | 
TM3AQ2 |  |  |  | 2 |  | 
AC220V
DC24V
DI | 3 Point
DO | 5 Point
AO | 1 CH
Comm | Serial 2CH
필수사항

## Slide 6: MCC
Reference | Q’ty | DI | DO | AI | AO | Serial | Ethernet
TM241CE40T | 1 | 24 | 16 |  |  | 2ch | 1ch
TM3DI16 | 5 | 80 |  |  |  |  | 
TM3DQ16T | 2 |  | 32 |  |  |  | 
TM3DQ8T | 1 |  | 8 |  |  |  | 
TM3AQ4 | 1 |  |  |  | 4 |  | 
TM3XTRA1 + TM3XREC1 | 1 + 1 |  |  |  |  |  | 
합계 |  | 104 | 56 |  | 4 | 2ch | 1ch
DC24V
DI | 102 Point
DO | 54 Point
AO | 4 CH
Comm | Serial 1 + Ethernet 1
필수사항
(Techross 기준 · 출력 Relay·TR 무관)
Local bus (TM3 모듈 7개)
TM241CE40T
CPU · DC24V
Serial 2CH + Ethernet
DI 24 / DO 16
TM3DI16
DI 16
TM3DI16
DI 16
TM3DI16
DI 16
TM3DI16
DI 16
TM3DI16
DI 16
TM3DQ16T
DO 16
(TR)
TM3DQ16T
DO 16
(TR)
TM3XTRA1
버스 확장
(송신)
TM3XREC1
버스 확장
(수신)
TM3DQ8T
DO 8
(TR)
TM3AQ4
AO 4
Remote bus (TM3 버스 확장, 모듈 2개)
* 출력 Relay·TR 무관
(Techross 확인)
* TM3 모듈 9개 →
TM3XTRA1/XREC1
버스 확장으로 연결

## Slide 7: 각 Project PLC 세부내용 표

## Slide 8: PLC 세부 내용 표
구분 | TSU |  | ANU |  | ANU-S |  | MCC (DC24V)
정격전압 | AC220V | DC24V | AC220V | DC24V | AC220V | DC24V | DC24V
제조사 | Schneider Electric | Schneider Electric | Schneider Electric | Schneider Electric | Schneider Electric | Schneider Electric | Schneider Electric
모델명 | TM241C24R | TM241C24T | TM241C40R | TM241C40T | TM241C24R TM3AQ2 | TM241C24T TM3AQ2 | TM241CE40T TM3DI16 × 5 TM3DQ16T × 2 TM3DQ8T TM3AQ4 TM3XTRA1 + TM3XREC1
치수 (mm) (Card 포함) | 150 × 95 × 90 | 150 × 95 × 90 | 190 × 95 × 90 | 190 × 95 × 90 | 150 × 95 × 90 23.6 × 70 × 90 | 150 × 95 × 90 23.6 × 70 × 90 | CPU 190 × 95 × 90 [TM3 모듈 치수 기입]
무게 (Card 포함) | 0.42 kg | 0.42 kg | 0.53 kg | 0.53 kg | 0.535 kg | 0.535 kg | [기입 필요]
메모리 | 64 MB RAM 128 MB Flash | 64 MB RAM 128 MB Flash | 64 MB RAM 128 MB Flash | 64 MB RAM 128 MB Flash | 64 MB RAM 128 MB Flash | 64 MB RAM 128 MB Flash | 64 MB RAM 128 MB Flash
DI/DO/AI/AO | 14/10/0/0 | 14/10/0/0 | 24/16/0/0 | 24/16/0/0 | 14/10/0/2 | 14/10/0/2 | 104/56/0/4
선급인증 | LR, ABS, DNV-GL, KR | LR, ABS, DNV-GL, KR | LR, ABS, DNV-GL, KR | LR, ABS, DNV-GL, KR | LR, ABS, DNV-GL, KR | LR, ABS, DNV-GL, KR | LR, ABS, DNV-GL, KR
Reference | Marine Energy Saving System, Marine Crane, Marine Scrubber [적용 고객사·선박 등 구체 실적 추가] |  |  |  |  |  | 
제안 가격 | [기입] | [기입] | [기입] | [기입] | [기입] | [기입] | [기입]
Benefit | 슈나이더 일렉트릭 글로벌 서비스, 하나의 파일로 각 Project(TSU, ANU, ANU-S, MCC) 관리, SD카드를 통한 소스코드·펌웨어 다운로드 |  |  |  |  |  | 
빨간 글씨 = 수정한 내용 / [ ] = Schneider 확인 후 기입

## Slide 9: PLC CPU 사양 (TM241 공통)
항목 | 사양
CPU 시리즈 | Modicon M241 (TM241C24R / C24T / C40R / C40T / CE40T)
프로그래밍 툴 | EcoStruxure Machine Expert
프로그래밍 언어 | IEC 61131-3 : ST (Structured Text) 지원 · LD · FBD · SFC · IL · CFC
메모리 | 64 MB RAM / 128 MB Flash
CPU 처리 속도 | [Schneider 기입 — 명령 처리 시간 등]
시리얼 통신 | 2CH (SL1: RS232/RS485, SL2: RS485)
Ethernet | TM241CE40T 내장 1CH (MCC)
프로그래밍 포트 | USB mini-B
SD 카드 | 지원 — 소스코드 · 펌웨어 업/다운로드
I/O 확장 | TM3 모듈 최대 7개 (TM3XTRA1 / TM3XREC1 버스 확장 시 최대 14개)
선급 인증 | LR, ABS, DNV-GL, KR
빨간 글씨 = RFQ 요청 항목 (ST 언어 지원 명시, CPU 처리 속도는 Schneider 확인 후 기입)

## Slide 10: 수정 사항 (R3.1 대비)
No. | 페이지 | 수정 내용 | 근거 (RFQ)
1 | MCC | Techross 기준(현행 유지)으로 재구성: DI 64 → 104, DO 40 → 56, AO 2 → 4 · 출력은 TR 유지 (Relay·TR 무관, Techross 확인) | 기존 사양: MCC 현행 유지 / 2026-10-06 Techross 확인
1-1 | MCC | TM3DI16 2 → 5, TM3DQ16T 1 → 2, TM3AQ2 → TM3AQ4, TM3DI8 삭제, 버스 확장(TM3XTRA1/XREC1) 추가, 블록도·필수사항 표 추가 | 제출서류 1: 구성도
2 | ANU-S | 필수사항 DI 6 → 3, DO 12 → 5 | 기존 사양: ANU-S
3 | 세부 내용 표 | 이미지 → 편집 가능한 표, ANU-S 치수 수정, Benefit 프로젝트명 수정 (PDE → MCC) | 제출서류 2: Table1
4 | CPU 사양 | 신규: ST 언어 지원 명시, CPU 사양 정리 | 공통사항 3, 제출서류 4
5 | 미결 | 제안 가격 (2027년 기준), TM241CE40T·TM3XTRA1/XREC1 단가, CPU 처리 속도, MCC 모듈 치수·무게, 외형도 CAD, 구체 Reference | 공통사항 7·8, 제출서류 3·4

## Slide 11: CLOSING SLIDE – Please keep this this slide in final presentation